CUADERNO DE EJERCICIOS                                    BLOQUE: Electrónica

|  | Apellidos: | Nombre: |
| --- | --- | --- |
|  | Curso: | Grupo: | Fecha: |

- Completa la siguiente tabla:

| Código de colores | V. Teórico | Tolerancia | V. máximo | V. mínimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marrón – marrón- rojo - ORO |  |  |  |  |
| Verde – rojo – naranja - PLATA |  |  |  |  |
| Naranja- verde- azul - MARRÓN |  |  |  |  |
| Rojo- verde- violeta- BLANCO |  |  |  |  |
| Marrón- azul- azul- ROJO |  |  |  |  |
| Amarillo- rojo- rojo- oro |  |  |  |  |
| Verde- verde- verde- marrón |  |  |  |  |
| Azul- negro- negro- plata |  |  |  |  |
| Negro- rojo- rojo- Rojo |  |  |  |  |
| Azul- blanco- rojo- marrón |  |  |  |  |

- Analiza los siguientes circuito e indica en el cuadro las bombillas que estén encendidas.

| Bombilla | Circ. -1 | Circ. - 2 | Circ. - 3 | Circ. - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |

- Coloca correctamente los diodos en los espacios en blanco para que se iluminen las bombillas indicadas en el cuadro.

| Lámpara Circuito | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | X | X |  |
| 2 | X |  | X |  |
| 3 | X |  |  | X |
| 4 |  | X |  | X |

Circuito 1                                                                                Circuito 2

A              B           C           D                                   A             B            C         D

Circuito 3                                                                                Circuito 4

A               B           C           D                                  A             B            C       D

- Dado el circuito de la figura con un potenciómetro de 0 a 50 (, hallar la intensidad del circuito cuando:

  - El cursor del elemento  común está al 50 %.

  - El cursor del elemento común está en el extremo A (Valor mínimo).

  - El cursor del elemento común está en el extremo B (Valor máximo).

- En el circuito de la figura se pide determinar el valor de R para que circulen por el diodo 20 mA.

- En el siguiente circuito coloca cuatro LED’s de manera que solo se iluminen los que están en las posiciones L1 y L4 (extremos).

- Calcula la resistencia de protección de un diodo que tiene las siguientes características:

- VDIODO = 1,5 V.

- IDIODO = 1,5 mA.

- VPILA = 6 V.

- Observa la gráfica y responde a las siguientes cuestiones:

  - ¿A qué componente pertenece? Justifica la respuesta.

  - Completa la tabla anexa.

| R (() | Tª ºC | R (() | Tª ºC | R (() | Tª ºC | R (() | Tª ºC | R (() | Tª ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000 |  |  | 16 |  | 10 | 7.000 |  |  | 18 |
| R (() | Tª ºC | R (() | Tª ºC | R (() | Tª ºC | R (() | Tª ºC | R (() | Tª ºC |
|  | 4 | 4.500 |  |  | 3 |  | 5 | 6.000 |  |

- Indica la secuencia de interruptores para que el display de 7 segmentos indique los caracteres indicados en la tabla.

| INTERRUPTORES | SALIDA |
| --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | H |
|  |  |  |  |  |  |  | A |
|  |  |  |  |  |  |  | b |
|  |  |  |  |  |  |  | C |

- Calcular la lectura que indicará el polímetro y dibujar el esquema del circuito de la figura, sabiendo que las resistencias tienen los siguientes códigos de colores: Amarillo, morado, rojo. Marrón, negro, rojo. Marrón, marrón, marrón. Si se conectan a una pila de 6 V ¿cuál será la intensidad y la tensión en cada resistencia?

- En el circuito de la figura sabemos que para una temperatura de -20 ºC la resistencia del termistor NTC es de 60 (. Según el fabricante por cada 10 grados que sube la temperatura la resistencia baja  10 (. Calcular:

  - El valor de la resistencia del termistor para: -10 ºC; 0 ºC; 10 ºC; 20 ºC; 30 ºC y 40 ºC.

  - El valor mínimo y máximo de la resistencia total del circuito.

  - El valor mínimo y máximo de la intensidad en el circuito.

  - La potencia que consume cada resistencia cuando la temperatura es de 10 ºC.

  - La energía consumida por cada resistencia, por hora de funcionamiento, cuando la temperatura marca 30 ºC.

# Text boxes

Circuito 1

Circuito 2

Circuito 3